##### KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI

DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ PN.:

„ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEJ ZABUDOWY

PRZEMYSŁOWEJ, W TYM UKŁADU

HYDROENERGETYCZNEGO, ORAZ JEJ DOSTOSOWANIE DO FUNKCJI TURYSTYCZNEJ W RAMACH INWESTYCJI PN.: „UTWORZENIE CENTRUM STARYCH TECHNOLOGII METALURGICZNYCH I HYDROENERGETYCZNYCH PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU POPRZEZ REWALORYZACJĘ, UDOSTĘPNIENIE I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTUROWYCH ZABYTKOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO W DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ”

Lokalizacja: 	Maleniec, działka nr geod. 1100, 1101, 151/1

Inwestor: 		Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Maleniec 54, 26 – 242 Ruda Maleniecka

KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI

Zabezpieczenie zabytkowej zabudowy przemysłowej w tym układu hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej                     w ramach inwestycji pn.: „Utworzenie centrum starych technologii metalurgicznych i hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”

W odniesieniu do treści projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie zabytkowej zabudowy przemysłowej w tym układu hydroenergetycznego, oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej w ramach inwestycji pn.: „Utworzenie centrum starych technologii metalurgicznych i hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej” w miejscowości Maleniec, Gm. Ruda Maleniecka, Zamawiający wyjaśnia, że projekt został wykonany w oparciu o materiały i urządzenia referencyjne. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na stosowanie innych materiałów lub urządzeń niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych pod względem technologii, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wskazanych w SSTWiOR i projekcie budowlanym.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów technicznych oraz standardu wykonania. Wszelkie zmiany materiałów lub urządzeń wymienionych w projekcie wymagają zgody Zamawiającego.

Wykaz materiałów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów równoważności:

| Lp. | Nazwa materiału/urządzenia wg dokumentacji projektowej lub SSTWiOR | Cechy równoważności materiału/urządzenia opisane w dokumentacji projektowej i SSTWiOR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soltox R – 12 | Preparat solny, barwy wrzosowej, do impregnowania drewna powietrzno – suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. Solny środek ochrony drewna. Do impregnacji drewna stosowany 10% roztwór. Można go stosować „na sucho” do zabezpieczenia polep, podsypek, odkażania gruntu. Stosowanie 3kg środka na 1m3 zabezpieczanego materiału. |
| 2. | Fobos M – 2 | Fobos M-2 ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie białoszarej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trójfunkcyjnym środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Preparatem należy zabezpieczać drewno w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić z warstwy farby. Metody impregnacji: - malowanie lub natrysk, - kąpiel „zimna”, - kąpiel „gorąco – zimna” - metoda próżniowo – ciśnieniowa. Zużycie preparatu wynosi: - 0,2kg na 1m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej, - 40kg na 1m3 drewna przy impregnacji wgłębnej. |

Przez pojęcie materiałów/urządzeń równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektów bardziej niż założone w dokumentacji projektowej.